## Slide 1: Методы минимизации логических функций

## Slide 2: Задача минимизации логической функции
Заключается в том, чтобы найти наиболее компактное ее представление в виде нормальной формы минимальной сложности – Минимальной Дизъюнктивной Нормальной Формы (МДНФ) или Минимальной Конъюнктивной Нормальной Формы (МКНФ)

## Slide 3: Задача минимизации логической функции
Минимальная нормальная форма логической функции – это из всех возможных нормальных форм такая нормальная форма, которая содержит наименьшее число компонентов Xi или

## Slide 4: Метод карт Карно

## Slide 5
Пример. Функция задана вектором:
Требуется:
Построить таблицу истинности, СДНФ, минимизировать данную функцию методами карт Карно и Квайна, построить логическую и контактную схемы минимальной ДНФ

## Slide 6
 |  |  |  |  | f
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  |  | f
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Занесем значения функции в таблицу истинности

## Slide 7
, ,
Метод карт Карно

## Slide 8: Метод Квайна
Выпишем СДНФ данной функции:
, ,

## Slide 9: I. Выпишем все элементарные конъюнкции, входящие в данную функцию:

## Slide 10: II. определим простые импликанты путем попарного сравнения (склеившиеся конъюнкции пометим знаком «*»):

## Slide 11: На данном шаге не осталось непомеченных импликант
*
*
*
*

## Slide 12: III. Продолжим попарное сравнение (склеившиеся конъюнкции пометим знаком «*»):

## Slide 13: III. Продолжим попарное сравнение (склеившиеся конъюнкции пометим знаком «*»):
(1-10)
(2-3)
(3-8)
(4-7)
(5-6)
(5-11)
(7-12)
(8-9)

## Slide 14: III. Оставшаяся непомеченной импликанта номер 13 является простой
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

## Slide 15: IV. Вычеркнем повторяющиеся конъюнкции и продолжим попарное сравнение помечая знаком «*» склеивающиеся импликанты):
Так как все импликанты различны, дальнейшее склеивание невозможно

## Slide 16: Итак, простые импликанты:

## Slide 17: Определение существенных импликант
Составим таблицу расстановки меток:
в заголовках столбцов содержатся все конъюнкции из СДНФ данной функции, а в заголовках строк – простые импликанты

## Slide 18: Определение существенных импликант
Составим таблицу расстановки меток:
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +

## Slide 19: Определение существенных импликант
Вычеркнем в таблице столбцы, в которых имеется только одна метка, и строки, в которых стоят метки в вычеркнутых столбцах (это существенные импликанты):
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +

## Slide 20: Определение существенных импликант
Вычеркнем в таблице столбцы, в которых имеется только одна метка, и строки, в которых стоят метки в вычеркнутых столбцах (это существенные импликанты):
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +

## Slide 21: Определение существенных импликант
Теперь вычеркнем все столбцы, в которых имеются метки в вычеркнутых строках, получим:
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +

## Slide 22: Определение существенных импликант
В таблице остались 2 простые импликанты, которые покрывают одну и ту же конъюнкцию. В минимальную ДНФ может войти любая из них.
Существенные импликанты войдут все!
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +

## Slide 23: Запишем минимальную ДНФ данной функции
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +
 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | 
 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 
 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | + |  |  | + |  | +
 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | +
, ,
, ,

## Slide 24: Построим функциональную схему, реализующую данную логическую функцию
, ,
&
1
&
&
&

## Slide 25
Построим контактную схему, реализующую данную логическую функцию
, ,

## Slide 26: Задания для самостоятельной работы
Функция задана вектором:
Требуется:
Построить таблицу истинности, СДНФ, минимизировать данную функцию методами карт Карно и Квайна, построить логическую и контактную схемы минимальной ДНФ

## Slide 27: Варианты заданий
№ вари-анта | Номер набора функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 28: Варианты заданий
№ вари-анта | Номер набора функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0

## Slide 29: Варианты заданий
№ вари-анта | Номер набора функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0